RTZ-42/54G型燃气调压器 产品特性 ※出口压力控制精确、调压精度高 ※反应速度快，关闭性能好 ※压力设定简单，安装维护方便 ※结构简单，易于在线维修 ※安装空间小 ※可制作中、低压小型调压站 ※形式（2+1）型或（1+1）型 适用介质 天然气、人工煤气、液化石油气、空气、沼气以及其他无腐蚀性气体 可用于小型燃气锅炉、工业窑炉，可用作大型调压器之负载调压 主要技术参数 进口压力P1:0.1-6.4MPa 出口压力P2：0.03-2.5MPa 稳压精度δP2:±10% 关闭压力Pb：≤1.25P2 主要结构及安装尺寸 项目 型号 连接法兰 A B C D E RTZ-*/20G DN20 200 64 43 475 257 RTZ-*/25G DN25 200 99 62 165 297 RTZ-*/40G DN40 200 127 74 174 315 RTZ-*/50G DN50 200 134 83 181 335 流量特性 进口压力P1 MPa 出口压力P2 MPa 型号 RTZ-*/20G (Nm3/h) RTZ-*/25G (Nm3/h) RTZ-*/40G (Nm3/h) RTZ-*/50G (Nm3/h) 0.4 0.05 140 367 410 477 0.10 130 360 405 460 0.20 120 345 392 432 0.30 110 320 370 380 1.6 0.10 300 482 523 694 0.20 290 465 500 670 0.40 280 450 480 648 0.60 270 430 460 630 0.80 260 390 440 605 2.5 0.20 440 536 680 900 0.40 430 530 665 880 0.80 420 515 650 860 1.20 410 500 635 840 4.0 0.40 590 814 1040 1200 0.80 580 780 950 1150 1.60 560 755 910 1100 2.50 550 720 900 1050